MUKAVEMET I

Ödev 3, Teslim Tarihi: 18 Aralık 2012

PROBLEM 1. Şekildeki AC ve DE şaftları A -36 çelik malzemeden yapılmışlardır ve her ikisinin de çapı 100 mm’dir. A  noktasının burulma açısını bulunuz.

- Her bir şaftta oluşacak en büyük kayma gerilmesini hesaplayınız.

- E ucunun dönme açısını bulunuz.

PROBLEM 2. Şekildeki şaft için A ve C’de oluşan mesnet tepkilerini bulunuz.

PROBLEM 3. 2014-T6 alüminyum alaşımından yapılmış bir uçak kanadına şekildeki gibi bir tüple yaklaşım yapılmıştır. Kanada açıklığı boyunca 500 kN.m/m değerinde bir düzgün yayılı tork ettiği kabul edildiğine göre kanatta oluşacak maksimum kayma gerilmesini ve kanat ucunun burulma açısını hesaplayınız.

PROBLEM 4.  AC kademeli şaftı çelik malzemeden yapılmış olup B noktasından 1200 N.m değerinde bir tork uygulanmaktadır. AB ve BC şaftlarının birşeştiği yerde 6 mm’lik yarıçaplı bir yuvarlatma verilmiştir. Malzemenin kayma emniyet gerilmesi  τe = 120 MPa olduğuna ve A ucunun burulma açısının 0,02 radyanı aşmaması istendiğine göre şaftın A ucuna uygulanabilecek en büyük tork değeri nedir?

# Text boxes

6 mm

6 mm

400  mm

600  mm

2000 mm

8 mm

12

mm

8000 mm

25 kN.m mm

40 kN.m mm

1 m mm

300 mm m mm

150 mm m mm

0,8 m mm

0,8 m mm

t = 500 kN.m/m mm

30 mm

TC = 1200 Nm

TB = 800 Nm

A

B

C

0,5 m

0,6 m

50 mm