%%%%dev_sis_proje2%%%%%%%

%%%%%Durum denklemleri verilmiş bir sistem yaratalim%%%%%

%%%%n durumlu m girisli r cıkıslı bir sistem yaratmak icin rss(n,r,m)

%%%%yazmak yeterli

sistem1=rss(3,2,1)

%%%%bunu yazınca asagıdaki gibi (A,B,C,D) matrislerini ekranda %goreceksiniz.Ancak sizin matrisler buradakilerden farkli olacak cunku %sistem random yaratiliyor.

%a =

%                       x1           x2           x3

%          x1     -0.66979      0.13926      0.48862

%          x2      0.13926     -2.04186      0.25709

%          x3      0.48862      0.25709     -1.67851

%b =

%                        u1

%           x1     -0.94715

%           x2            0

%           x3     -1.18589

%c =

%                        x1           x2           x3

%           y1     -1.05590      0.05574     -0.04123

%           y2      1.47248     -1.21732            0

%d =

%                        u1

%           y1            0

%           y2     -0.26110

%%%sistem1 adini verip yukarıda yarattiginiz sistemin sıfır kutup %dagilimi icinde

pzmap(sistem1);

%%yazmaniz yeterli

%%%%%%Transfer fonfsiyonu verildiginde durumdenklemleri elde etmek %icinde

num = [ 1 1 0];

den= [2 3 4];

[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)

%%%yazılınca ekranda asagidaki matrisleri goreceksiniz. num ve den'in %anlamini ekteki dokumanlardan ogrenebilirsiniz

%A =

%   -1.5000   -2.0000

%    1.0000         0

%B =

%    1

%     0

%C =

%  -0.2500   -1.0000

%D =

%    0.5000

%%%diger gerekli bilgiler dokumanlarda var eger bazi komutlar sizin %MATLAB versiyonunda calismiyorsa command window'da help control yazip %bulabilirsiniz.Yine olmazsa gelip bana sorun ama son gun degil.