# Mart 4, 2015

## Doğrusal Olmayan Devreler, Sistemler ve Kaos

### Ödev

### Teslim tarihi: 27 Mart 2015, Cuma

Aşağıda verilen sistemlerden ikisini seçiniz ve dersde öğrendikleriniz çerçevesinde inceleyiniz ve yorumlayınız. Sistemlerin denge noktalarını, denge noktaları civarındaki lineer eşdeğerini, denge noktalarının hiperbolik olup olmadığını, hiperbolik denge noktaları için kararlı ve kararsız altuzayları belirleyiniz.

XPPAUT’dan yararlanarak, durum portresini, durum değişkenlerinin zamanla değişimini elde ediniz. Belirtilen dallanma parametresine göre dallanma diyagramını elde ediniz.

İki av bir avcı sistemi

Av ve avcı problemi için bir kaynağa aşağıda verilen bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://www4.ncsu.edu/eos/users/w/white/www/white/ma302/less10.PDF

Dallanma parametresi olarak b’yi alınız.

Chua Devresi

((=9, (=14.286, a=1.4, b=0.2858 değerlerini kullanabilirsiniz. Dallanma

parametresi ( )   Chua Devresi için aşağıda verilen bağlantıdaki makaleden

yararlanabilirsiniz.

https://inst.cs.berkeley.edu/~ee129/sp10/handouts/ThreeStepsToChaos-Part2 ChuasCircuitPrimer.pdf

Ayrık Zaman Hopfield Ağı

(

Dallanma parametresi  )  Ayrık Hopfield için aşağıdaki bağlantıda verilen makaleden yararlanabilirsiniz.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X06002010#