2. Tekne Formu

Dizayn geliştirme programı çerçevesinde yapılan optimizasyona dayalı ön dizayn çalışmaları sonucu en uygun dizayna ait temel özellikler aşağıdaki gibi bulunmuştur.

Tablo 1. Seçilen dizayna ait genel özellikler

|  | Sembol | Unit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tam boy | LOA | m | 215.30 |
| Su hattı boyu | LWL | m | 203.80 |
| Dikeyler arası boy | LBP | m | 200.00 |
| Maksimum genişlik | Bm | m | 23.38 |
| Su hattı genişliği | BWL | m | 23.38 |
| Yüklü su çekimi | T | m | 9.60 |
| Deplasman hacmi | ( | m3 | 23515 |
| Deplasman tonajı | ( | ton | 24103 |
| Blok katsayısı | CB |  | 0.531 |
| Orta kesit alan katsayısı | CM |  | 0.849 |
| Prizmatik katsayı | CP |  | 0.625 |
| Su hattı alan katsayısı | CWP |  | 0.763 |
| Sephiye merkezinin boyuna konumu | LCB | % L + baş | -4.3 |
| Yüzme merkezinin boyuna konumu | LCF | % L + baş | -8.7 |
| Sephiye merkezinin düşey konumu | KB | m | 5.59 |
| Metesantr yarıçapı | BM | m | 5.47 |
| Ağırlık merkezinin düşey konumu | KG | m | 9.875 |
| Metesantr yüksekliği | GM | m | 1.185 |
| Boyuna metesantr yarıçapı | BML | m | 355.7 |
| Scale Factor | λ |  | 60 |

Yukarıdaki özelliklere uygun bir tekne formu klasik gemi inşa mühendisliği yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 1 ve 2’de görülen formun temel özellikleri şöyle özetlenebilir:

- İstenen yüksek hızı gerçeklemek üzere tekne formu konvansiyonel konteyner gemilerine göre oldukça narindir.

- Başta dalga direncini azaltmak üzere narin bir yumru baş bulunmaktadır.

- Tekne su altı hacminin dağılımı önemli oranda kıç kısımda yoğunlaşmıştır.

Geliştirilen forma ait yarı genişlik değerleri Tablo 2’deki ofset tablosunda sunulmaktadır.

Tablo 2. Süper hızlı konteyner gemisine ait ofset tablosu

|  | İstasyon |
| --- | --- |
| Su hattı (m) | 0 (AP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0.000 |  |  |  | 0.0000 | 0.5100 | 0.6000 | 1.3200 | 3.9080 | 5.9039 | 5.8433 | 4.6115 |
| 1.500 |  |  |  | 0.7764 | 2.3784 | 4.2181 | 6.2760 | 8.0637 | 9.0623 | 9.0883 | 8.4269 |
| 3.000 |  |  |  | 2.6021 | 4.7767 | 6.7065 | 8.3733 | 9.5780 | 10.1795 | 10.1700 | 9.6193 |
| 4.500 |  |  | 2.2916 | 5.2471 | 7.1709 | 8.6482 | 9.7884 | 10.5306 | 10.9129 | 10.8652 | 10.3623 |
| 6.000 |  | 2.0073 | 5.8282 | 7.8582 | 9.1098 | 10.0269 | 10.7131 | 11.1360 | 11.3495 | 11.2773 | 10.8523 |
| 7.500 |  | 6.4383 | 8.7949 | 9.7631 | 10.4033 | 10.9115 | 11.2460 | 11.4798 | 11.5629 | 11.4950 | 11.1900 |
| 9.000 | 8.1703 | 9.3738 | 10.3569 | 10.7785 | 11.1332 | 11.3733 | 11.5067 | 11.6214 | 11.6492 | 11.6246 | 11.4554 |
| 10.500 | 10.3154 | 10.6235 | 10.9795 | 11.2284 | 11.4353 | 11.5621 | 11.6239 | 11.6590 | 11.6655 | 11.6617 | 11.5923 |
| 12.000 | 10.8928 | 11.0935 | 11.3143 | 11.4564 | 11.5676 | 11.6334 | 11.6591 | 11.6702 | 11.6735 | 11.6723 | 11.6411 |
| 13.500 | 11.2345 | 11.3817 | 11.5293 | 11.6004 | 11.6419 | 11.6639 | 11.6763 | 11.6847 | 11.6912 | 11.6900 | 11.6703 |
| 15.000 | 11.5013 | 11.5664 | 11.6388 | 11.6617 | 11.6696 | 11.6801 | 11.6900 | 11.6986 | 11.7000 | 11.7000 | 11.6994 |

|  | İstasyon |
| --- | --- |
| Su hattı (m) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (FP) |
| 0.000 | 4.6115 | 3.5655 | 2.9958 | 2.2673 | 1.3894 | 0.6818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 1.500 | 8.4269 | 7.5176 | 6.5555 | 5.5098 | 4.4591 | 3.4721 | 2.6499 | 1.8973 | 1.3031 | 0.8841 | 0.0744 |
| 3.000 | 9.6193 | 8.7819 | 7.7566 | 6.6510 | 5.5363 | 4.4078 | 3.4706 | 2.6224 | 1.9286 | 1.4423 | 0.5315 |
| 4.500 | 10.3623 | 9.5882 | 8.5719 | 7.4683 | 6.3199 | 5.1129 | 4.0640 | 3.1208 | 2.3314 | 1.7751 | 0.8517 |
| 6.000 | 10.8523 | 10.1375 | 9.1937 | 8.1281 | 6.9611 | 5.7102 | 4.5383 | 3.4798 | 2.5655 | 1.9554 | 0.9987 |
| 7.500 | 11.1900 | 10.5726 | 9.7101 | 8.7092 | 7.5503 | 6.2584 | 4.9832 | 3.7953 | 2.7062 | 1.9524 | 0.8777 |
| 9.000 | 11.4554 | 10.9484 | 10.1772 | 9.2555 | 8.1241 | 6.7915 | 5.4608 | 4.1531 | 2.8746 | 1.7059 | 0.2524 |
| 10.500 | 11.5923 | 11.2349 | 10.5865 | 9.7694 | 8.7057 | 7.4052 | 6.0684 | 4.6376 | 3.2095 | 1.7071 | 0.1124 |
| 12.000 | 11.6411 | 11.4356 | 10.9298 | 10.2388 | 9.2990 | 8.1062 | 6.8119 | 5.3652 | 3.8836 | 2.2723 | 0.3560 |
| 13.500 | 11.6703 | 11.5785 | 11.2241 | 10.6770 | 9.8928 | 8.8390 | 7.6267 | 6.2876 | 4.7768 | 3.1426 | 0.7960 |
| 15.000 | 11.6994 | 11.6714 | 11.4600 | 11.0484 | 10.4504 | 9.5766 | 8.5106 | 7.3268 | 5.8608 | 4.2293 | 1.4625 |

Şekil 1. Süper hızlı konteyner gemisi enkesit planı

Şekil 3. Süper hızlı konteyner gemisi formu

# Text boxes

Şekil 2. Süper hızlı konteyner gemisi form planı