MUKAVEMET I

Ödev 2, Teslim Tarihi: 4 Aralık 2011

PROBLEM 1. Şekildeki kesidi tedricen değişen 2014-T6 alüminyum çubuk uzunluğuyla r = 50 - x/8 mm şeklinde değişen bir yarıçapa sahiptir. Çubuk üzerine w = (1600+40x) N/mm şeklinde değişken bir yayılı yük etki ettiğine göre

- Maksimum ortalama normal gerilmenin çubuğun uzunluğu boyunca hangi konumdaki kesitte ortaya çıktığını ve değerini hesaplayınız.

- Alüminyum malzemenin akma gerilmesi 414 MPa olduğuna göre çubuğun emniyet katsayısını bulunuz.

- Çubuğun uzama miktarını hesaplayınız.

PROBLEM 2. Şekildeki rijit kiriş A’da bir pim ile ve de BD ve CE telleriyle bağlanmıştır. Rijit kirişe w = 5 kN/m değerinde düzgün yayılı yük etki ettiğine göre her bir çubukta oluşacak gerilmeyi hesaplayınız.

PROBLEM 3. Şekildeki çelik cıvatanın çapı 7 mm olup alüminyum bir gömlek içine yerleştirilmiştir. Gömleğin iç çapı 8 mm ve dış çapı 10 mm’dir. Cıvatanın 10 mm’lik uzunluğunda 8 diş bulunmaktadır. Somun boşluksuz ve gerilme oluşturmayacak şekilde takıldıktan sonra bir tur sıkılmıştır. Cıvata ve gömlekte oluşan ortalama normal gerilmeyi hesaplayınız.

PROBLEM 4. Şekildeki yapı, kırmızı pirinç-C83400 bakır alaşımı AB ve CD çubuklarından, paslanmaz 304 çelik EF çubuğundan ve rijit G başlığından oluşmaktadır. T1=20(C başlangıç sıcaklığında ve dış kuvvet yokken, AB, CD ve EF çubuklarının çapları sırasıyla 30mm, 30mm ve 40 mm’dir. Daha sonra G başlığına 80 kN’luk bir yük uygulanmış ve sıcaklık değeri T2=100(C’ye yükseltilmiştir. Bu şartlar altında her bir çubukta ortaya çıkan ortalama normal gerilmeyi hesaplayınız (αbakır=18 x(10-6)/(C, αçelik=17x(10-6)/(C, Ebakır=101 GPa, Eçelik=193 GPa).

# Text boxes

w = (1600 + 40x) N/mm

r = 50 - x/8 mm

120 mm

120 mm

Alüminyum

A =1200 mm2

E= 70 GPa

Çelik

A =600 mm2

E= 200 GPa