MUKAVEMET I

Final Sınavı, 8 Ocak 2013

Ad-Soyad:

SORU 1.  A ve C dikmelerinin orijinal uzunluğu 125 mm; ortadaki B dikmesinin uzunluğu 124,7 mm’dir. Eğer üstteki ve alttaki kirişler rijit olarak alınabilecekse, her bir dikmedeki ortalama normal gerilmeyi hesaplayınız.

SORU 2. DF dolu çelik şaftının çapı 25 mm ve D ve E’de sürtünmesiz yataklarla mesnetlenmiştir. Şaft F’de 50 dev/s hızla dönerken12 kW güç veren bir motora bağlanmıştır. Eğer A, B ve C dişlileri, sırasıyla, 3 kW, 4 kW ve 5 kW güç çekiyorlarsa,

- İç tork diyagramını çiziniz,

- AB, BC ve CF kısımlarında oluşacak maksimum kayma gerilmesini hesaplayınız.

- A’nın F’ye göre dönme açısını hesaplayınız.

SORU 3. Şekildeki kiriş w değerinde düzgün yayılı yük taşımaktadır.

- Kesme ve moment diyagramını çiziniz.

- Kirişteki eğilme gerilmesi (e = 5 MPa’ değerini aşmayacak şekilde kirişin taşıyabileceği en büyük w yayılı yükünü hesaplayınız.

SORU 4. Şekildeki alüminyum kiriş kesitine M = 520 N.m değerinde bir iç moment etki etmektedir.

- Kiriş kesitinde oluşacak en büyük çekme ve basma gerilmelerini hesaplayınız.

- Tarafsız ekseni belirleyerek çiziniz.

Başarılar dilerim..

1

# Text boxes

If  AB=0.5m, BC=.75m, CF=1m   A/F=0.0207 rad=1.19 deg

3

4